## Slide 1: PA 2 先导 汇编语言程序设计简介
2019年3月20日
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 高级语言、汇编语言和机器指令

## Slide 3: 高级语言、汇编语言和机器指令
从一个最简单的Hello World程序说起
#include<stdio.h>
int main() {
printf("Hello World!\n");
return 0;
}
hello_world.c

## Slide 4: 高级语言、汇编语言和机器指令
从一个最简单的Hello World程序说起
#include<stdio.h>
int main() {
printf("Hello World!\n");
return 0;
}
hello_world.c
$ gcc –o hello_world hello_world.c
编译

## Slide 5: 高级语言、汇编语言和机器指令
从一个最简单的Hello World程序说起
#include<stdio.h>
int main() {
printf("Hello World!\n");
return 0;
}
hello_world.c
$ gcc –o hello_world hello_world.c
$ ./hello_world
Hello World!
编译
运行

## Slide 6: 高级语言、汇编语言和机器指令
从一个最简单的Hello World程序说起
#include<stdio.h>
int main() {
printf("Hello World!\n");
return 0;
}
hello_world.c
$ gcc –o hello_world hello_world.c
$ ./hello_world
Hello World!
编译
运行
中间发生了什么？

## Slide 7: 高级语言、汇编语言和机器指令
从一个最简单的Hello World程序说起
hello_world.c
$ gcc –o hello_world hello_world.c
一条命令执行了四个步骤
hello_world.i
hello_world.S
hello_world.o
hello_world
gcc -E
Preprocess:
展开#include, 宏定义
gcc -S
Compile:
将高级语言程序转变
成汇编语言程序
gcc -c
Assemble:
将汇编语言程序转变
成机器语言程序
gcc
link:
通过ld程序
进行链接，
变成可执行
文件

## Slide 8: 高级语言、汇编语言和机器指令
$ gcc –E –o hello_world.i hello_world.c
$ cat hello_world.i | less
… // 一大堆c语言的代码，是stdio.h展开的结果
extern int fprintf (FILE *__restrict __stream,
const char *__restrict __format, ...);
extern int printf (const char *__restrict __format, ...); // printf的声明
extern int sprintf (char *__restrict __s,
const char *__restrict __format, ...) __attribute__ ((__nothrow__));
…
# 3 "hello_world.c” // 最后，是我们的程序代码
int main() {
printf("Hello World!\n");
return 0;
}
hello_world.i 预处理的结果

## Slide 9: 高级语言、汇编语言和机器指令
$ gcc –S –o hello_world.S hello_world.i
$ cat hello_world.S | less
.file "hello_world.c"
.section .rodata // 只读数据
.LC0:
.string "Hello World!"
.text // 代码
.globl main // 全局标号main
.type main, @function
main: // main函数的汇编代码从这里开始
.LFB0:
.cfi_startproc
leal 4(%esp), %ecx
.cfi_def_cfa 1, 0
andl $-16, %esp
pushl -4(%ecx)
hello_world.S 编译的结果

## Slide 10: 高级语言、汇编语言和机器指令
$ gcc –c –o hello_world.o hello_world.S
$ hexdump hello_world.o | less
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0001 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000
0000020 02fc 0000 0000 0000 0034 0000 0000 0028
0000030 000f 000e 0001 0000 0007 0000 4c8d 0424
0000040 e483 fff0 fc71 8955 53e5 e851 fffc ffff
0000050 0105 0000 8300 0cec 908d 0000 0000 8952
0000060 e8c3 fffc ffff c483 b810 0000 0000 658d
0000070 59f8 5d5b 618d c3fc 6548 6c6c 206f 6f57
0000080 6c72 2164 8b00 2404 00c3 4347 3a43 2820
0000090 6544 6962 6e61 3620 332e 302e 312d 2938
hello_world.o 查看其内容
机器语言程序！
偏移量 数据，两字节一组，小端

## Slide 11: 高级语言、汇编语言和机器指令
$ gcc –c –o hello_world.o hello_world.S
$ objdump -d hello_world.o | less
hello_world.o: file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
hello_world.o 反汇编其内容

## Slide 12: 高级语言、汇编语言和机器指令
最后将hello_world.o通过ld程序链接库文件，得到最终的可执行文件hello_world
此系后话，先略去不表
回过头来关注 hello_world.o
$ gcc –o hello_world hello_world.o
$ ./hello_world
Hello World!

## Slide 13: 高级语言、汇编语言和机器指令
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
对比 hello_world.o 反汇编和 hello_world.S 的内容
main:
leal 4(%esp), %ecx
andl $-16, %esp
pushl -4(%ecx)
它们有何联系？谁生成的谁？

## Slide 14: 高级语言、汇编语言和机器指令
对比 hello_world.o反汇编和 hello_world.o数据
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
0000020 02fc 0000 0000 0000 0034 0000 0000 0028
0000030 000f 000e 0001 0000 0007 0000 4c8d 0424
0000040 e483 fff0 fc71 8955 53e5 e851 fffc ffff
0000050 0105 0000 8300 0cec 908d 0000 0000 8952
0000060 e8c3 fffc ffff c483 b810 0000 0000 658d
0000070 59f8 5d5b 618d c3fc 6548 6c6c 206f 6f57
0000080 6c72 2164 8b00 2404 00c3 4347 3a43 2820

## Slide 15: 高级语言、汇编语言和机器指令
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
对比 hello_world.o反汇编和 hello_world.o数据
0000020 02fc 0000 0000 0000 0034 0000 0000 0028
0000030 000f 000e 0001 0000 0007 0000 4c8d 0424
0000040 e483 fff0 fc71 8955 53e5 e851 fffc ffff
0000050 0105 0000 8300 0cec 908d 0000 0000 8952
0000060 e8c3 fffc ffff c483 b810 0000 0000 658d
0000070 59f8 5d5b 618d c3fc 6548 6c6c 206f 6f57
0000080 6c72 2164 8b00 2404 00c3 4347 3a43 2820
readelf -S hello_world.o
可知：
.text Off = 0x3c
.data Off = 0x78

## Slide 16: 高级语言、汇编语言和机器指令
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
对比 hello_world.o反汇编和 hello_world.o数据
0000020 02fc 0000 0000 0000 0034 0000 0000 0028
0000030 000f 000e 0001 0000 0007 0000 4c8d 0424
0000040 e483 fff0 fc71 8955 53e5 e851 fffc ffff
0000050 0105 0000 8300 0cec 908d 0000 0000 8952
0000060 e8c3 fffc ffff c483 b810 0000 0000 658d
0000070 59f8 5d5b 618d c3fc 6548 6c6c 206f 6f57
0000080 6c72 2164 8b00 2404 00c3 4347 3a43 2820
readelf -S hello_world.o
可知：
.text Off = 0x3c
.data Off = 0x78
Hello World!\0

## Slide 17: 高级语言、汇编语言和机器指令
汇编语言是对应机器语言的助记符
汇编语言的一条语句对应一条机器指令
hello_world.o: file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
hello_world.o 反汇编其内容
相对于起始位置的偏移量
实际存储在.o文件中的机器指令（和数据）
汇编助记符

## Slide 18: 汇编语言程序的编写

## Slide 19: 汇编语言程序的编写
一个汇编语言程序：一条又一条排好的汇编语句
hello_world.o: file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
hello_world.o 反汇编其内容

## Slide 20: 汇编语言程序的编写
一个汇编语言程序的（正常）执行方式：一条接一条的执行，遇到call、jmp等便跳转
hello_world.o: file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
hello_world.o 反汇编其内容
从第一条开始
顺序往下执行
遇到call、jmp等便跳转到目的地址

## Slide 21: 汇编语言程序的编写
一条汇编语句的格式
(gcc接受的格式，也是我们写程序的格式）
AT&T格式：指令长度后缀 源操作数, 目的操作数
movl $0x7, %eax
INTEL格式：指令目的操作数, 源操作数
(i386手册上采用的格式)
MOV EAX, 0x7

## Slide 22: 汇编语言程序的编写
汇编语言的大致种类
  和课本3.3节讲的指令内容一致
类型 | 举例 (长度后缀省略)
传送指令 | mov, xchg, push, lea, …, in, out, …
定点算术运算指令 | add, sub, mul, div, inc, dec, cmp, …
按位运算指令 | and, not, or, xor, test, shr, shl, …
控制转移指令 | call, ret, jmp, jne, jb, …, int, iret, …
详见i386手册，以及《实验指导 (Guide)》第一页上列举的参考资料和网站，注意Intel和At&t格式的区别

## Slide 23: 汇编语言程序的编写
操作数的寻址（找到它的值）
  课本pg. 93，图3.4
movl $0x7, %eax
立即数
寄存器
movl 0x1100(%ebx, %eax, 4), %edx
基址加比例变址加位移
内存地址 = 基址+变址*比例+位移
可概括除了立即数和寄存器寻址以外的各种寻址方式：

## Slide 24: 汇编语言程序的编写
操作数的长度（关联长度后缀, 32位机器）
名称 | 长度（比特） | 长度后缀
字节 Byte | 8 | b
字 Word | 16 | w
双字 Double Word | 32 | l

## Slide 25: 掌握每一条指令写法后，就可以用汇编语言写程序了
为啥要学会用汇编语言写程序？
有的嵌入式设备只能用汇编写 -> 唯一的选择
充分掌握和利用机器的体系结构特点 -> 超高的效率
逆向工程 -> hack the code
看起来好专业好牛的样子 -> ✧(≖ ◡ ≖ )

## Slide 26: 汇编语言程序的编写
在Linux中编写汇编语言程序
  创建一个.S文件
$ vim hello.S

## Slide 27: 汇编语言程序的编写
在Linux中编写汇编语言程序
  创建一个.S文件
  写入一条又一条的指令
$ vim hello.S
.data
hello_str: .ascii "Hello World!\n"
.text
.globl main
main:
movl $4, %eax
movl $1, %ebx
movl $hello_str, %ecx
movl $13, %edx
int $0x80
movl $1, %eax
int $0x80
hello.S

## Slide 28: 汇编语言程序的编写
在Linux中编写汇编语言程序
  创建一个.S文件
  写入一条又一条的指令
  汇编链接执行
$ vim hello.S
.data
hello_str: .ascii "Hello World!\n"
.text
.globl main
main:
movl $4, %eax
movl $1, %ebx
movl $hello_str, %ecx
movl $13, %edx
int $0x80
movl $1, %eax
int $0x80
hello.S
$ gcc –o hello hello.S
$ ./hello
$ Hello World!

## Slide 29: 一些小练习

## Slide 30: 小练习1
.globl main
main:
movl $1, %eax
movl $1, %ebx
loop:
movl %ebx, %ecx
addl %eax, %ecx
movl %ebx, %eax
movl %ecx, %ebx
jmp loop
每一步中，eax, ecx, ebx中保存的是几？这是一个求解什么的程序？
Notes: 求解Fibonacci数列

## Slide 31: 小练习2
.data
array: .fill 12
.text
.globl main
main:
movl $0, %ebx // ebx = 0
movl $1, %eax // eax = 1
movl $1, array(%ebx, %eax, 4) // array[1] = 1
incl %eax // eax = 2
movl $1, array(%ebx, %eax, 4) // array[2] = 1
movl $array, %ebx // ebx = array首地址
loop:
movl $1, %eax // eax = 1
movl (%ebx, %eax, 4), %ecx // ecx = array[1]
movl %ecx, array // array[0] = ecx
incl %eax // eax = 2
movl (%ebx, %eax, 4), %edx // edx = array[2]
movl %edx, 0x4(%ebx) // array[1] = edx
addl %ecx, %edx // edx = edx + ecx = array[1] + array[2]
movl %edx, (%ebx, %eax, 4) // array[2] = edx
jmp loop
Notes: 还是Fibonacci数列，在内存中操作

## Slide 32: 小练习2
.data
array: .fill 12
.text
.globl main
main:
movl $0, %ebx
movl $1, %eax
movl $1, array(%ebx, %eax, 4)
incl %eax
movl $1, array(%ebx, %eax, 4)
movl $array, %ebx
loop:
movl $1, %eax
movl (%ebx, %eax, 4), %ecx
movl %ecx, array
incl %eax
movl (%ebx, %eax, 4), %edx
movl %edx, 0x4(%ebx)
addl %ecx, %edx
movl %edx, (%ebx, %eax, 4)
jmp loop
array是什么？
array中的数据如何变化？
把这句换成
movl array, %ebx
会在这句出段错误，为什么？

## Slide 33: 小练习2
回去尝试：
  把上述代码保存到fib.S
  执行 gcc -o fib fib.S
  gdb fib // 使用gdb进行调试，请大量百度之
$ gdb fib
(gdb) b loop // 在loop处设置断点
(gdb) r
(gdb) c // 执行程序
(gdb) info r // 查看寄存器
(gdb) x /12ub $ebx // 在loop中ebx里保存什么？或者$ebx替换为0x80002018
// 0x80002018是我通过info r查看到的ebx的值
反复执行这三步

## Slide 34: 总结

## Slide 35: 总结
高级语言程序通过预处理、编译、汇编、链接四个步骤最终变成机器可执行的机器语言程序
机器语言程序就是一串01，非机器或专业人事不能够看懂
汇编语言是机器语言的助记符，一一对应（不是那么严格，但差不多了，专业人事都懂）
汇编语言（也就是机器语言）程序的执行，就是从第一条指令开始，不断的顺序一条一条的执行，遇到跳转则跳转
  这是正常控制流，异常控制流以后再讲
每一条汇编语言指令都有其格式，往往包括指令、长度后缀、一个或多个操作数，Intel与At&t不同
操作数有多种寻址方式

## Slide 36: 课后小练习
学着去编写和阅读一些汇编语言程序
学习gdb的使用，几条常用的命令
  b 设置断点
  r 执行程序
  c 继续执行（直到再触发断点）
  info r 查看寄存器
  x 查看内存

## Slide 37: 祝大家学习快乐，身心健康！